## Slide 1: 第3章 8086指令系统（重点）
<number>
Notes: <number>

## Slide 2: 主要内容：
<number>
指令系统的一般概念
对操作数的寻址方式
六大类指令的操作原理：
操作码的含义
指令对操作数的要求
指令执行的结果
Notes: <number>

## Slide 3: 一、概述
<number>
Notes: <number>

## Slide 4: 1. 指令系统及其兼容性
<number>
指令系统：
  处理器所能识别的所有指令的集合
  不同类型的处理器具有不同的指令系统
指令的兼容性：
  同一系列机的指令都是兼容的。
Notes: <number>

## Slide 5
8088/8086CPU指令系统包含92种基本指令
数据传送类
算术运算类
逻辑运算
移位操作
串操作
控制转移类
处理器控制
<number>

## Slide 6: 2. 指令格式
<number>
指令中应包含的信息：
运算数据的来源
运算结果的去向
执行的操作
Notes: <number>

## Slide 7: 指令格式
<number>
操作码 [操作数]，[操作数]
执行何种操作
目标操作数
源操作数
参加操作的数据
或数据存放的地址
Notes: <number>

## Slide 8: 指令格式：
<number>
零操作数指令： 操作码
单操作数指令： 操作码 操作数
双操作数指令： 操作码 操作数，操作数
多操作数指令： 三操作数及以上
Notes: <number>

## Slide 9: 3. 指令中的操作数
<number>
立即数
寄存器
存储器
表征参加操作的数据本身
表征数据存放的地址
Notes: <number>

## Slide 10: 立即数操作数
<number>
立即数只能作为源操作数。其本身是参加操作的数据，可以是8位或16位。
例： MOV AX，1234H
MOV BL，22H
立即数无法作为目标操作数
立即数可以是无符号或带符号数，其数值应在可取值范围内。
Notes: <number>

## Slide 11: 寄存器操作数：
<number>
参加运算的数存放在指令给出的寄存器中，可以是16位或8位。
通用寄存器存放数据或偏移地址；段寄存器数据的段基地址；
例：
  MOV AX，BX
  MOV DL，CH
Notes: <number>

## Slide 12: 存储器操作数
<number>
参加运算的数存放在存储器的某一个或某两个单元中；
表现形式：[ ]，表示数据存放单元的偏移地址（或EA）；
立即数或寄存器
Notes: <number>

## Slide 13: 存储器操作数例
<number>
例： MOV AH，[1200H]
MOV AL，[1200H]
22H
11H
1200H
偏移地址
AH AL
┇
Notes: <number>

## Slide 14: 操作数对指令执行速度的影响
<number>
不同的操作数，指令执行的时间不同：
存储器
快！
立即数
寄存器
Notes: <number>

## Slide 15: 二、寻址方式
<number>
Notes: <number>

## Slide 16
寻址方式-如何寻找内存操作数。
在8086/8088中，地址是由两部分组成：
段基址：单元所在段的基地址，大部分情况下在数据段寄存器DS内；
段内偏移量：此单元距离段基地址的距离。段内偏移量为适应各种数据结构的需要，可有几个部分组成，不同寻址方式的构成部分不同。即：不同寻址方式实质上是构成段内的偏移量的方法不同。
<number>

## Slide 17: 操作数寻址方式分类
<number>

## Slide 18: 寻址方式
<number>
寻找操作数所在地址的方法
寻找转移地址的方法
本节
Notes: <number>

## Slide 19: 1. 立即寻址
<number>
指令中的源操作数是立即数，即源操作数是参加操作的数据本身；
操作数直接存放在指令中，紧跟在操作码之后；
例：MOV AX，1200H
12H
00H
AH AL
MOV
代码段
┇
Notes: <number>

## Slide 20
例：MOV AL，05H
指令执行后：（AL）=05H
例：MOV AX，3064H
指令执行后：（AX）=3064H
<number>

## Slide 21
<number>

## Slide 22: 2. 直接寻址
<number>
直接寻址的操作数为存储器操作数
  即要操作的数据在内存中；
  操作数在内存中的偏移地址由指令直接给出；
  操作数默认在数据段，段地址=DS；
  允许段重设。即通过指令将操作数更改到附加段或堆栈段。
Notes: <number>

## Slide 23: 直接寻址
<number>
例：
  MOV AX，[1200H]
例：
  MOV AX，ES：[1200H]
22H
11H
1200H
偏移地址
┇
数据段
AH AL
附加段
Notes: <number>

## Slide 24
例：MOV AX，[3100H]
(DS)=6000H,
(63100H)=3050H,
则： (AX)=3050H
<number>

## Slide 25
可以用符号地址来代替数值以表示操作数的偏移地址；如用BUFFER代替偏移地址1200H,则MOV BL,ES:[BUFFER]，注意BUFFER必须在程序的开始处定义；
直接寻址方式适用于存、取存储器变量。
<number>

## Slide 26: 3. 寄存器寻址
<number>
参加操作的数据在CPU的通用寄存器中。
例：
  MOV AX，BX
AX
BX
Notes: <number>

## Slide 27
例：指令执行前: (AX)=3064H
(SS)=1234H,
MOV SS, AX
指令执行后： (SS)=3064H,
(AX)保持不变。
<number>
指令执行前
指令执行后

## Slide 28
操作数可以是8位或16位寄存器；也可以是段寄存器、地址指针或变址寄存器；
可以减少指令长度；因为操作数在寄存器中，不需要访问存储器，运算速度较高；
常用于存、取寄存器中的数。
<number>

## Slide 29: 4. 寄存器间接寻址
<number>
参与操作的操作数存放在内存中；
操作数的偏移地址在形式上用“ [间址寄存器] ”表示。
操作数的段地址根据所选择的通用寄存器决定。BX,SI,DI或BP。
Notes: <number>

## Slide 30: 寄存器间接寻址例
<number>
例：
  设BX=1200H
  执行：MOV AX，[BX]
22H
11H
1200H
偏移地址
AH AL
┇
11 22
数据段
代码段
MOV
Notes: <number>

## Slide 31: 寄存器间接寻址
<number>
由寄存器间接给出操作数的偏移地址；
存放偏移地址的寄存器称为间址寄存器，包括：
  BX，BP，SI，DI
操作数的段地址（数据处于哪个段）取决于选择哪一个间址寄存器：
BX，SI，DI
BP
默认在数据段 DS
默认在堆栈段 SS
Notes: <number>

## Slide 32: 寄存器间接寻址
<number>
寄存器
间接寻址
基址寻址（间址寄存器为基址寄存
器BX，BP）
变址寻址（间址寄存器为变址寄存
器SI，DI）
Notes: <number>

## Slide 33
例：MOV BX,[DI]
(DS)=6000H,
(DI)=2000H,
物理地址PA=62000H,
假定：
(62000H)=50A0H,
则：
(BX)= 50A0H.
<number>

## Slide 34: 五、寄存器相对寻址
<number>

## Slide 35
<number>

## Slide 36
例：(SS)=5000H,
(BP)=3000H,
COUNT=2040H,
(AX)=1234H,
指令执行后：
EA=5040H,
PA=55040H,
假如(55040H)=5548H,
(AX)= 5548H
<number>

## Slide 37: 六、基址、变址寻址
<number>
操作数的偏移地址为：
  基址寄存器（BX/BP）的内容+ 变址寄存器（SI/DI）的内容；
  MOV AX,[BX][SI]
  或 MOV AX,[BX+SI]
操作数的段地址由所选择的基址寄存器决定。
Notes: <number>

## Slide 38
例：执行以下程序段后，AX=？
  MOV SI，1010H
  MOV BX，0202H
  MOV AX，[SI+BX]
<number>

## Slide 39: 基址、变址寻址例
<number>
题目分析：
  第3指令为基址变址寻址，存储器操作数的偏移地址：
    =SI+BX=1010H+0202H=1212H
  因为基址寄存器为BX，故数据默认在数据段。
22H
11H
1212H
偏移地址
AH AL
┇
11 22
数据段
代码段
MOV

## Slide 40
执行指令前：
(DS)=3200H,
(BX)=0456H,
(SI)=1094H,
(334EAH)=4567H,
指令执行后：
EA=14EAH,
PA=334EAH,
(AX)= 4567H
<number>
  MOV AX,[BX][SI]

## Slide 41: 七、基址、变址、相对寻址
<number>
操作数的偏移地址
  =基址寄存器内容+变址寄存器内容+位移量。
  MOV AX，DATA [DI][BX]
操作数的段地址由选择的基址寄存器决定
Notes: <number>

## Slide 42: MOV AX，DATA [DI][BX]
执行指令前：
(DS)=3000H,
(BX)=1346H,
(DI)=0500H,
MASK=1234H,
(32A7AH)=4050H,
指令执行后：
EA=2A7AH,
PA=32A7AH,
(AX)= 4050H
<number>

## Slide 43
例：
  MOV AX，[BX+SI+DATA]
  MOV AX，[BX+DATA] [SI]
  MOV AX，DATA [DI][BX]
  MOV AX，[BX]DATA[SI]
  MOV AX，[BX+SI]DATA
<number>

## Slide 44
注意：
1.不允许在指令中同时出现两个基址寄存器或两个变址寄存器；如：MOV AX,[BX][BP]
2.主要用于访问二维数组。
<number>

## Slide 45: 段超越前缀
<number>
如果要对代码段、堆栈段或附加段寄存器所指出的存储区进行直接寻址，应在指令中指定段超越前缀。
数据若放在附加段中，则应在有效地址前加“ES:”，这里的“:”称为修改属性运算符，计算物理地址时要用ES作为基地址，而不再默认为DS.
  例如：MOV AX,ES:[500H]
  该指令的源操作数的物理地址等于16×ES+500H

## Slide 46: 符号地址
在汇编语言中还允许用符号地址代替数值地址，程序中必须事先通过伪指令来加以说明；
符号地址允许段超越，下面两条指令等价：
MOV AX, ES:AREA1
MOV AX, ES:[AREA1]
<number>

## Slide 47: 三、8086指令系统
<number>
Notes: <number>

## Slide 48: 掌握：
<number>
指令码的含义
指令对操作数的要求
指令的对标志位的影响
指令的功能
Notes: <number>

## Slide 49: 8086指令系统
<number>
从功能上包括七大类：
  数据传送
  算术运算
  逻辑运算
  移位操作
  串操作
  程序控制
  处理器控制

## Slide 50: 数据传送指令
将数据从源地址传送到目标地址，实现寄存器和存储器之间、寄存器和寄存器之间以及累加器和I/O端口之间的数据传送。
  绝大多数数据传送指令不会对寄存器FLAGS产生影响。
<number>

## Slide 51: 数据传送指令分类
<number>
通用数据传送指令
目标地址传送指令
输入输出指令
标志传送指令
Notes: <number>

## Slide 52: 1. 通用数据传送
<number>
一般数据传送指令
堆栈操作指令
交换指令
查表转换指令
字位扩展指令
特点：
该类指令的执行对标志位不产生影响
Notes: <number>

## Slide 53: 1）一般数据传送指令
<number>
指令格式：
  MOV dest，src
操作：
  src
  MOV指令完成了一次数据的复制；
例：
  MOV AL，BL
dest
Notes: <number>

## Slide 54
（1）寻址方式的实现
实现一次传送8位或16位数据，所传送的数据是字或字节，取决于指令中涉及的寄存器是8位还是16位。
  8位二进制代码为一个字节（byte），16位二进制代码为一个字（word），32位二进制代码为一个双字。
<number>

## Slide 55
（2）实现寄存器与寄存器或寄存器与段寄存器之间的传送
MOV BL, CL
MOV DS, AX
<number>

## Slide 56
（3）可以实现寄存器包括段寄存器与存储器之间的传送。
  若传送的是字操作数，则将对连续两个存储单元进行存取，且寄存器的高8位对应存储器的高地址单元，低8位对应存储器的低地址单元。
  例：MOV [BX], AX
  MOV CL, [BP][DI]
  MOV DS, [1000H]
<number>

## Slide 57
(4)可以实现立即数到寄存器的传送
例:MOV AL, 5；将立即数5送入累加器AL，
AL8位，字节传送
MOV BX, 3456H；将立即数3456H送入
寄存器BX，16位，字传送
<number>

## Slide 58
(5)可以实现立即数到存储器的传送
例：MOV BYTE PTR[BP+SI], 5 ；
MOV WORD PTR[BX], 5H；
  由于立即数的字长可以改变，存储器操作数的字长也可改变，指令将无法确认操作数据的大小。因此，需通过属性运算符PTR指定存储器操作数的字长，从而确定指令中立即数的字长。
<number>

## Slide 59: 一般数据传送指令注意点
<number>
MOV指令中两操作数字长必须相同 ；
两操作数不允许同时为存储器操作数；
两操作数不允许同时为段寄存器；
不能用立即数直接给段寄存器赋值；
IP和CS不作为目标操作数，FLAGS一般也不作为操作数在指令中出现。
Notes: <number>

## Slide 60
<number>

## Slide 61: MOV错误传送举例
<number>

## Slide 62: 2）堆栈操作指令
<number>
掌握：
有关堆栈的概念
  栈顶、栈首、栈底
堆栈指令的操作原理
  执行过程，执行结果
Notes: <number>

## Slide 63: 堆栈操作遵循的原则
<number>
以字为单位；
先进后出；
由SS决定堆栈段在内存中的位置，堆栈指针SP总是指向栈顶，即SP的内容等于当前栈顶的偏移地址；
堆栈指令只能对栈顶进行操作；
向堆栈中存放数据时，总是从高地址向低地址方向增长，而从堆栈取数据时则方向相反。
Notes: <number>

## Slide 64: 堆栈操作指令
<number>
压栈指令 PUSH
  格式: PUSH SRC
出栈指令 POP
  格式: POP DEST
  Src和dest均为操作数，可以是16位的通用寄存器或段寄存器（CS除外），或地址连续的两个存储单元（需说明存储器操作数的字长）。
Notes: <number>

## Slide 65
例:
PUSH AX；通用寄存器内容压入堆栈
PUSH WORD PTR[SI]；数据段中两个连续
存储单元内容压入堆栈
<number>

## Slide 66: 压栈指令 PUSH src
<number>
将指定的字操作数压入堆栈；
指令执行过程：
  SP-2 → SP
  操作数高8位字节→[SP+1]
  操作数低8位字节→[SP]
┇
SP
堆栈段
SP
高8位
低8位
Notes: <number>

## Slide 67: 压栈指令的操作例
<number>
设AX=1234H，SP=1200H
执行 PUSH AX 指令后堆栈区的状态：
1200H
┇
堆栈段
SP-2=11FEH
12H
34H
1200H
┇
堆栈段
12H 34H
AX
入栈后
入栈前
Notes: <number>

## Slide 68: 出栈指令POP dest
<number>
指令执行过程：
  SP
  SP+1
  SP ← SP+2
弹出操作数低字节
弹出操作数高字节
┇
SP
堆栈段
SP
高8位
低8位
Notes: <number>

## Slide 69: 出栈指令的操作
<number>
执行 POP AX
12H
34H
11FEH
┇
堆栈段
代码段
PUSH
12 34
AX
SP+2
1200H
┇
出栈后
出栈前
Notes: <number>

## Slide 70: 堆栈操作指令说明
<number>
指令的操作数必须是16位的；
操作数可以是寄存器或存储器两单元，但不能是立即数；
不能从栈顶弹出一个字给CS；
PUSH和POP指令在程序中一般成对出现；
Notes: <number>

## Slide 71
PUSH和POP指令在程序中一般成对出现,且执行方向相反，即先入栈的后被弹出（先进后出或后进先出），即从堆栈取数据时总是从低地址向高地址增长，以保持堆栈原有的状态；
“先进先出或后进后出”
<number>

## Slide 72: 堆栈操作指令例1
<number>
MOV AX，1234H
MOV BX，5678H
MOV SP，1200H
MOV [BX]，AX
PUSH AX
PUSH BX
PUSH WORD PTR[BX]
POP WORD PTR[BX]
POP AX
POP BX
┇
1200H
5678H
┇
堆栈段
数据段
12H
34H
11FEH
12H
34H
11FCH
56H
78H
11FAH
12H
34H
AX=5678H
BX=1234H
[BX] =1234H
Notes: <number>

## Slide 73: 堆栈操作指令例2
例3-6：按“先进先出”原则进行堆栈操作的程序例。
<number>

## Slide 74: 堆栈的主要应用
子程序的调用、中断响应等操作时的参数保护；
对某些寄存器内容进行保存；
实现参数的传递。
<number>

## Slide 75: 2. 输入输出指令
<number>
掌握：
指令的格式及操作
指令的两种寻址方式
指令对操作数的要求
Notes: <number>

## Slide 76: 输入输出指令(累加器专用传送指令)
<number>
专门面向I/O端口操作的指令
指令格式：
输入指令： IN acc，PORT；从端口读取数据到AL
或AX中
输出指令 ：OUT PORT，acc；将AL或AX的内容写
到端口
端口地址
Notes: <number>

## Slide 77: 指令寻址方式
<number>
直接寻址
  地址范围0-FFH，直接给出8位端口地址，可寻址28=256个端口，0-255；
间接寻址
  地址范围0-FFFFH， 16位端口地址由DX指定，可寻址216=65536=64K个端口；
Notes: <number>

## Slide 78: 输入指令IN
IN acc, Port; Port为8位立即数表示的端口地址
或：
MOV DX, port; 16位端口地址
IN acc, DX；16位端口地址由DX给出
  例：MOV DX, 38BH
  IN AL, DX
  IN AX, 3FH
<number>

## Slide 79: 输出指令OUT
OUT Port, acc; Port为8位立即数表示的端口地址
或：
MOV DX, port; 16位端口地址
OUT DX, acc；16位端口地址由DX给出
  例：OUT 43H, AL
  OUT 44H, AX
  MOV DX, 380H
  OUT DX, AL
<number>

## Slide 80: 3.取偏移地址指令LEA
<number>
操作：
  将变量或存储器操作数的16位偏移地址取出送目标寄存器；
格式：
LEA REG16，MEM
指令要求：
  源操作数必须是一个存储器操作数，目标操作数通常是16位的间址寄存器（BX,BP,SI,DI）。
Notes: <number>

## Slide 81
例：
LEA BX,BUFFER;将内存单元BUFFER的偏移
地址送BX
MOV AL,[BX]；取出BUFFER中的第一个数
据送AL
MOV AH,[BX+1];取出BUFFER中的第二个
数据送AH
<number>

## Slide 82: 算术运算类指令
<number>
Notes: <number>

## Slide 83
算术运算指令(Arithmetic)包括加、减、乘、除四类，可实现有符号数和无符号数的字或字节运算。
算数运算结果是否溢出
  有符号数运算，标志位OF=1表示结果溢出；
  无符号数运算，标志位CF=1表示结果溢出；
<number>

## Slide 84: 对操作数的要求
在单操作数指令中，操作数不允许使用立即数；若为存储器操作数，则需要用属性运算符PTR说明操作数的字长；
在双操作数指令中，立即数只能作为源操作数，不允许源操作数和目标操作数都是存储器；
指令中的操作数可以是字或字节；
指令的执行会对状态标志位产生影响；
<number>

## Slide 85: 算术运算类指令分类
<number>
加法运算指令
减法运算指令
乘法指令
除法指令
BCD码运算调整指令
算术运算指令的执行大多会对状态标志位产生影响
Notes: <number>

## Slide 86: 1. 加法指令
<number>
普通加法指令ADD
带进位位的加法指令ADC
加1指令INC
  加法指令对操作数的要求与MOV指令相同，但段寄存器不能作为加法指令的操作数；
  INC指令的操作数只能是存储器或寄存器，单作为存储器操作数时，需使用PTR说明操作数的字长。
Notes: <number>

## Slide 87: 1）普通加法指令ADD
<number>
格式：
  ADD dest，src
操作：
  src+dest
ADD指令的执行对全部6个状态标志位都产生影响
dest
Notes: <number>

## Slide 88: ADD指令例1
<number>
MOV AL，78H
ADD AL，99H
指令执行后6个状态标志位的状态
Notes: <number>

## Slide 89: ADD指令例1
<number>
01111000
+ 10011001
00010001
1
标志位状态： CF= SF=
AF= ZF=
PF= OF=
1
0
1
0
1
0
Notes: <number>

## Slide 90
此时，若是无符号数操作，则相加后结果溢出，即CF=1；
若是有符号数操作，则相加后结果无溢出，即OF=1.
<number>

## Slide 91: ADD指令例2
ADD WORD PTR [BX],9F76H;
设DS=2000H,BX=1000H,则目的物理地址PA=21000H;
若执行前（21000H）=88H,
（21001H）=A9H;
<number>

## Slide 92: 2）ADC指令
<number>
指令格式、对操作数的要求、对标志位的影响与ADD指令完全一样；
ADC指令多用于多字节数相加，使用前要先将CF清零。
ADC dest, src
指令的操作：
  dest+src+CF dest
Notes: <number>

## Slide 93
例3-9：假定CF=1，写出下列指令执行后的结果。
MOV AL, 7FH
ADC AL, 0A4H
<number>

## Slide 94: 3）INC指令
<number>
格式：
INC OPRD
操作：
OPRD+1 OPRD
不能是段寄存器或立即数
Notes: <number>

## Slide 95
<number>
常用于在程序中修改地址指针及循环次数；
指令中的操作数OPRD可以是寄存器或存储器，但不能是段寄存器和立即数。
  INC指令不影响CF标志位，但对其他5个状态标志会产生影响。

## Slide 96
例：
INC AX
INC BYTE PTR [SI]
INC BYTE PTR [BX+DI+2];
(DS*16+BX+DI+2)+1送入
(DS*16+BX+DI+2)中
<number>

## Slide 97: 2. 减法指令
<number>
普通减法指令SUB
考虑借位的减法指令SBB
减1指令DEC
比较指令CMP
求补指令NEG
  SUB,SBB,CMP指令对操作数的要求及对标志位的影响和ADD指令完全相同；
  DEC,NEG指令则与INC指令有相同的要求；
Notes: <number>

## Slide 98: 1）普通减法指令SUB
<number>
格式：
  SUB dest，src
操作：
  dest- src dest
对标志位的影响与ADD指令同
Notes: <number>

## Slide 99
例：SUB DH,[BP+4]
设SS=4000H,BP=00E8H,则物理地址PA=400ECH;
执行前：DH=87H,(400ECH)=45H;
执行后：DH=42H;
标志位：CF=0,ZF=0,SF=0,AF=0,PF=1,
OP=0
<number>

## Slide 100: 2. 考虑借位的减法指令SBB
<number>
指令格式、对操作数的要求、对标志位的影响与SUB指令完全一样
指令的操作：
  dest- src- CF
  指令多用于多字节的减法运算；
dest
Notes: <number>

## Slide 101
例：
SUB BL, 30H
SUB AL, [SI]
SBB BL, 30H
<number>

## Slide 102: 3. 减1指令DEC
<number>
格式：
  DEC OPRD
操作：
  OPRD - 1
指令对操作数的要求与INC相同，常用于在循环程序中修改循环次数
OPRD
Notes: <number>

## Slide 103
例:
DEC AX
DEC BYTE PTR [DI]
<number>

## Slide 104: 4. 求补指令NEG
<number>
格式：
  NEG OPRD
操作：
  0 - OPRD
8/16位寄存器或存储器操作数
该指令的操作仅表示用0减去操作数，结果送回该地址，不完全与求补码概念相同
OPRD
Notes: <number>

## Slide 105: 5. 比较指令CMP
<number>
格式：
  CMP dest，src
  操作：dest- src
指令执行的结果不送回目标地址，不影响目标操作数，仅影响6个状态标志位！
Notes: <number>

## Slide 106: CMP指令
<number>
CMP AX，BX
若 AX = BX
若 AX > BX
若 AX < BX
CF=0
CF=1
ZF=1
Notes: <number>

## Slide 107: CMP指令
<number>
Notes: <number>

## Slide 108: CMP指令
<number>
用途：
  用于比较两个数的大小，可作为条件转移指令转移的条件
指令对操作数的要求及对标志位的影响与SUB指令相同
Notes: <number>

## Slide 109: CMP指令例
<number>
┇
┇
┇
MAX
BUF
XXH
XXH
XXH
在数据段中以BUF为首的20个字节数中找最大的数，并将其存放在MAX单元中。
Notes: <number>

## Slide 110
<number>
LEA BX，MAX
LEA SI，BUF
MOV CL，20
MOV AL，[SI]
NEXT：INC SI
CMP AL，[SI]
JNC GOON ；CF=0转移
XCHG [SI]，AL
GOON：DEC CL
JNZ NEXT
MOV [BX]，AL
HLT
Notes: <number>

## Slide 111: 三、乘法运算指令
<number>
无符号的乘法指令MUL
带符号的乘法指令IMUL
注：
乘法指令采用隐含寻址，隐含的是存放被乘数的累加器AL或AX及存放结果的AX，DX；
Notes: <number>

## Slide 112: 1. 无符号数乘法指令
<number>
格式：
  MUL OPRD
操作：
  OPRD为字节数
  OPRD为16位数
  OPRD可以是8位或16位的寄存器或存储器。
  量操作数字长相等，且不能为立即数；
AL×OPRD
AX×OPRD
DX AX
AX
不能是立即数
Notes: <number>

## Slide 113
例：
MUL BX
MUL BYTE PRT [SI]
<number>

## Slide 114: 无符号数乘法指令例
<number>
MUL BYTE PTR[BX]
┇
BX
XXH
AL ×XXH
AX
Notes: <number>

## Slide 115
<number>
例：
  设：AL=FEH，CL=11H，求AL与CL的乘积。
执行：MUL CL
  结果：AX=10DEH
若设为无符号数
Notes: <number>

## Slide 116: 2. 带符号数乘法指令
<number>
格式：
IMUL OPRD
说明：
  IMUL指令将OPRD视为带符号数，运算时若操作
  数为负数，要先将操作数求补码（补码的补码即真值），运算后再将结果求补（对真值求补码）。
Notes: <number>

## Slide 117: 四、除法指令
<number>
无符号的除法指令DIV
带符号的除法指令IDIV
注：
除法指令要求被除数的字长是除数字长的2倍；
  若除数为8位，被除数16位，并放AX中；
  若除数为16位，被除数32位，放DX和AX中，其中DX放高16位，AX放低16位。

## Slide 118
<number>
1. 无符号除法指令
格式：
  DIV OPRD
2. 有符号除法指令
格式：
  IDIV OPRD
Notes: <number>

## Slide 119: 除法指令的操作
<number>
若OPRD是字节数
  执行：AX/OPRD
  结果：
    AL=商 AH=余数
若OPRD是双字节数
  执行： DXAX/OPRD
  结果：
    AX=商 DX=余数
指令要求被除数是除数的双倍字长
Notes: <number>

## Slide 120
例：
DIV BL
DIV WORD PTR [SI]
除法指令对6个状态标志位无影响。
<number>

## Slide 121
例3-10：编写程序段求积和商。
程序段如下：
MOV AL,7FH
MOV CL,0A2H
MUL CL
MOV BX,003DH
MOV DX,0
DIV BX
HLT
<number>

## Slide 122: 三、逻辑运算
<number>
AND“与”运算
OR“或”运算
NOR“非”运算
XOR“异或”运算
TEST测试指令

## Slide 123: 逻辑运算
<number>
逻辑运算指令对操作数的要求大多与MOV指令相同。
“非”运算指令为单操作数指令，其操作数不能是立即数；
“非”运算指令不影响标志位；其他逻辑运算指令会影响6个状态标志位，且不论执行结果如何，都会使OF=CF=0
Notes: <number>

## Slide 124: 1.“与”指令：
<number>
格式：
  AND dest，src
操作：
  两操作数相“与”，结果送目标地址。
Notes: <number>

## Slide 125: “与”指令的应用
<number>
实现两操作数按位相与的运算
  AND BL，[SI]
使目标操作数的某些位不变，某些位清零
  AND AL，0FH
在操作数不变的情况下使CF和OF清零
  AND AX，AX
Notes: <number>

## Slide 126: “与”指令应用例
<number>
从地址为3F8H的端口中读入一个字节数，如果该数的bit1位为1，则可从38FH端口将DATA为首地址的一个字输出，否则就不能进行数据传送。
编写相应的程序段。
Notes: <number>

## Slide 127: “与”指令应用例
<number>
开 始
取待输出数的偏移地址
读入状态字
测试bit1位状态
Bit1=1？
取输入口地址
取输出口地址
输出一个字
N
Y
Notes: <number>

## Slide 128: “与”指令应用例
<number>
LEA SI，DATA
MOV DX，3F8H
WATT：IN AL，DX
AND AL，02H
JZ WATT ；ZF=1转移
MOV DX，38FH
MOV AX，[SI]
OUT DX，AX
Notes: <number>

## Slide 129: 2.“或”运算指令
<number>
格式：
  OR dest，src
操作：
  两操作数相“或”，结果送目标地址
Notes: <number>

## Slide 130: “或”指令的应用
<number>
实现两操作数相“或”的运算
  OR AX，[DI]
使某些位不变，某些位置“1”
  OR CL，0FH
在不改变操作数的情况下使OF=CF=0
  OR AX，AX
Notes: <number>

## Slide 131: “或”指令的应用例
<number>
OR AL，AL
JPE GOON
OR AL，80H
GOON：….
PF=1转移
Notes: <number>

## Slide 132: 3.“非”运算指令
<number>
格式：
  NOT OPRD
操作：
  操作数按位取反再送回原地址
注：
  指令中的操作数不能是立即数
  指令的执行对标志位无影响
Notes: <number>

## Slide 133
例：NOT BYTE PTR[BX]
NOT AL
<number>

## Slide 134: 4.“异或”运算指令
<number>
格式：
  XOR OPRD1，OPRD2
操作：
  两操作数相“异或”，结果送目标地址
例：
XOR BL，80H
XOR AX，AX
两操作数自身相异或，结果=?
Notes: <number>

## Slide 135: 用途
例1：将AL中的第1、3、5、7位求反，0、2、4、6位保持不变。
MOV AL,0FH
XOR AL,0AAH
<number>

## Slide 136: 5.“测试”指令
<number>
格式：
  TEST OPRD1，OPRD2
操作：
  执行“与”运算，但运算的结果不送回目标地址。
应用：
  常用于测试某些位的状态
Notes: <number>

## Slide 137
例：TEST AL，02H
<number>

## Slide 138
例：判断A单元最低位是否为0.
假定（A）=0AEH.
程序：MOV AL,A
TEST AL,01H；指定测试AL的最低位
JZ EVEN;指定位=0转EVEN
……
奇数处理
……
EVEN:偶数处理
<number>

## Slide 139: 四、移位操作指令
<number>
非循环移位指令
循环移位指令

## Slide 140: 移位指令
<number>
移位指令在格式上应注意的两点：
  移动一位时由指令直接给出；
  移动两位及以上，则移位次数由CL指定。
学习移位指令应注意：
  操作码的表示；
  指令的工作原理。
Notes: <number>

## Slide 141: 1. 非循环移位指令
<number>
逻辑左移
算术左移
逻辑右移
算术右移
Notes: <number>

## Slide 142: 算术左移和逻辑左移
<number>
算术左移指令：
  SAL OPRD，1
  SAL OPRD，CL
逻辑左移指令：
  SHL OPRD，1
  SHL OPRD，CL
有符号数
无符号数
移动一位后，若CF状态与最高位不相等，则OF=1；否则OF=0
Notes: <number>

## Slide 143: 逻辑右移
<number>
格式：
SHR OPRD，1
SHR OPRD，CL
0
CF
无符号数的右移
移动一位后，若次高位与最高位不相等，则OF=1；否则OF=0
Notes: <number>

## Slide 144: 逻辑右移例：
<number>
MOV AL，68H
MOV CL，2
SHR AL，CL
0
CF
0 1 1 0 1 0
AL
0
0
0 0 1 1 0 1 0 0
AL
CF
0
0
0 0 0 1 1 0 1 0
AL
CF
0
0
移动1次
移动2次
0
0
Notes: <number>

## Slide 145: 算术右移
<number>
格式：
SAR OPRD，1
SAR OPRD，CL
有符号数的右移
CF
Notes: <number>

## Slide 146
例3-14：执行以下指令
MOV AL,82H
SHR AL,1
若换位SAR AL,1，则结果是？
<number>

## Slide 147: 非循环移位指令的应用
<number>
左移可实现乘法运算
右移可实现除法运算
Notes: <number>

## Slide 148: 2. 循环移位指令
<number>
不带进位位的循环移位
带进位位的循环移位
左移 ROL
右移 ROR
左移 RCL
右移 RCR
指令格式、对操作数的要求与非循环移位指令相同
Notes: <number>

## Slide 149: 不带进位位的循环移位
<number>
CF
CF
Notes: <number>

## Slide 150: 带进位位的循环移位
<number>
CF
CF
Notes: <number>

## Slide 151: 循环移位指令的应用
<number>
用于对某些位状态的测试；
高位部分和低位部分的交换；
与非循环移位指令一起组成32位或更长字长数的移位。
P132例3-17
Notes: <number>

## Slide 152: 串操作指令说明
<number>
针对数据块或字符串的操作；
可实现存储器到存储器的数据传送；
源操作数称为源串，目标操作数称为目标串。
Notes: <number>

## Slide 153: 串操作指令的特点
<number>
源串一般存放在数据段，偏移地址由SI指定。允许段重设；
目标串必须在附加段，偏移地址由DI指定；
指令自动修改地址指针，修改方向由DF决定。
DF=0
DF=1
数据块长度值由CX指定
可增加自动重复前缀以实现自动修改CX内容。
增地址方向；
减地址方向；
Notes: <number>

## Slide 154: 重复前缀
<number>
无条件重复
  REP
条件重复
  REPE 相等重复
  REPZ 为零重复
  REPNE 不相等重复
  REPNZ 不为零重复
CX≠0 ZF=1
CX≠0 ZF=0
CX≠0 重复
Notes: <number>

## Slide 155: 串操作指令流程(以传送操作为例)
<number>
取源串地址
取目标串地址
设串长度
传送一个字节或字
修改地址指针
修改串长度值
传送完否？
N
Y
设操作方向
Notes: <number>

## Slide 156: 串操作指令
<number>
串传送 MOVS
串比较 CMPS
串扫描 SCAS
串装入 LODS
串送存 STOS
Notes: <number>

## Slide 157: 1. 串传送指令
<number>
格式：
MOVS dest，src
MOVSB
MOVSW
串传送指令常与无条件重复前缀连用
Notes: <number>

## Slide 158: 2. 串比较指令
<number>
格式：
CMPS dest，src
CMPSB
CMPSW
串比较指令常与条件重复前缀连用，指令的执
行不改变操作数，仅影响标志位。
前缀的操作对标志位不影响
Notes: <number>

## Slide 159: 3. 串扫描指令
<number>
格式：
SCAS OPRD
SCASB
SCASW
执行与CMPS指令相似的操作，只是这里的源
操作数是AX或AL
目 标
操作数
Notes: <number>

## Slide 160: 串扫描指令的应用
<number>
常用于在指定存储区域中寻找某个关键字。
Notes: <number>

## Slide 161: 4 串装入指令
<number>
将内存中一串数据送累加器AL或AX
格式：
LODS OPRD
LODSB
LODSW
操作：
  对字节：
  对 字：
源操作数
[DS:SI]
[DS:SI]
AL
AX
Notes: <number>

## Slide 162: 4. 串装入指令
<number>
用于将内存某个区域的数据串依次装入累加
器，以便显示或输出到接口。
LODS指令一般不加重复前缀。
Notes: <number>

## Slide 163: 5. 串存储指令
<number>
格式：
STOS OPRD
STOSB
STOSW
操作：
  对字节： AL
  对 字： AX
目 标
操作数
[ES:DI]
[ES:DI]
Notes: <number>

## Slide 164: 串存储指令的应用
<number>
常用于将内存某个区域置同样的值
此时：
  将待送存的数据放入AL（字节数）或AX（字数据）；
  确定操作方向（增地址/减地址）和区域大小（串长度值）；
  使用串存储指令+无条件重复前缀，实现数据传送。

## Slide 165: 串存储指令例 内存某个区域清零
<number>
将内存某单元清零
设计思想：
区域首地址送ES：DI
串长度送CX
置方向标志DF
0送累加器AL
执行串送存指令
p132
Notes: <number>

## Slide 166: 五、程序控制指令
<number>
转移指令
循环控制
过程调用
中断控制
Notes: <number>

## Slide 167: 1. 转移指令
<number>
无条件转移指令
无条件转移到目标地址，执行新的指令
有条件转移指令
在具备一定条件的情况下转移到目标地址
通过修改指令的偏移地址或段地址及偏移地址
实现程序的转移
Notes: <number>

## Slide 168: （1）无条件转移指令
<number>
格式：
JMP OPRD
目标地址
与JMP在同一代码段
与JMP不在同一代码段
原则上可实现在整个内存空间的转移
Notes: <number>

## Slide 169: 无条件段内转移
<number>
转移的目标地址在当前代码段内，段地址不改变。
即：目标地址是16位偏移地址。
指令中直接给出目标地址
由指令中的寄存器或存储器操作数指出目标地址
段内直接转移
段内间接转移
Notes: <number>

## Slide 170: 段内直接转移
<number>
转移的目标地址由指令直接给出
格式：
  JMP Label
近地址标号
Notes: <number>

## Slide 171: 段内直接转移示图
<number>
JMP
Label
┇
┇
┇
代码段
位移量
下一条要执行指令的偏移地址=当前IP+位移量
JMP Label
Notes: <number>

## Slide 172: 段内间接转移
<number>
段内间接转移
  转移的目标地址存放在某个16位寄存器或存储器
  的某两个单元中
例：
  JMP BX
  若：BX=1200H
  则：转移的目标地址=1200H
JMP
┇
┇
代码段
1200H
MOV
Notes: <number>

## Slide 173: 段内间接转移例
<number>
JMP WORD PTR[BX]
设：BX=1200H
JMP
┇
┇
┇
代码段
数据段
BX=1200
┇
XXH
XXH
IP
指令码
Notes: <number>

## Slide 174: 无条件段间转移
<number>
转移的目标地址不在当前代码段内。
目标地址为32位，包括段地址和偏移地址。
指令中直接给出目标地址
由指令中的32位存储器操作数指出目标地址
段间直接转移
段间间接转移
Notes: <number>

## Slide 175: 段间直接转移
<number>
段间直接转移
  转移的目标地址由指令直接给出
格式：
  JMP FAR Label
远地址标号
Notes: <number>

## Slide 176: 段间直接转移示图
<number>
JMP
Label
┇
┇
┇
代码段1
Label与JMP之间的位移量
代码段2
XXH
XXH
XXH
XXH
IP
CS
Notes: <number>

## Slide 177: 段间间接转移
<number>
段间间接寻址
  转移的目标地址由指令中的32位操作数给出
例：
  JMP DWORD PTR[BX]
XXH
XXH
XXH
XXH
BX
IP
CS
JMP
┇
┇
┇
┇
指令码
代码段1
代码段2
数据段
Notes: <number>

## Slide 178
  段内直接转移
  JMP 目标标号/ JMP NEAR PTR 字地址指针
  段内间接转移
  JMP 字地址指针
段间直接转移
  JMP FAR PTR 目标标号
段间间接转移
  JMP DWORD PTR 双字地址指针
<number>

## Slide 179: （2）条件转移指令
<number>
在满足一定条件下，程序转移到目标地址继续执行。
条件转移指令均为段内短转移，即转移
范围为：
-128------+127
p141
Notes: <number>

## Slide 180: 条件转移指令的应用
<number>
几种条件转移指令的应用
  JC/JNC
    判断CF的状态。常用于比大小。
  JZ/JNZ
    判断ZF的状态。常用于循环体的结束判断。
  JO/JNO
    判断OF的状态。常用于有符号数溢出的判断。
  JP/JPE
    判断PF的状态。用于判断运算结果低8位中1的个数是否为偶数。
  JA/JAE/JB/JBE
    判断CF或CF+ZF的状态。常用于无符号数的大小比较
Notes: <number>

## Slide 181: 条件转移指令应用的几点说明
<number>
条件转移指令应用中应注意的问题：
  对基于标志位状态来决定是否转移的条件转移指令，其前一条指令的执行必须对相应标志位产生影响；
  不能用SF的状态来决定两个无符号数的大小；
  在有符号数运算时，应考虑OF的状态，若OF=1则运算结果溢出。相应的，无符号数运算时则应考虑CF的状态。
  PF和AF的状态变化只受低8位运算的影响。
如：INC指令后不应紧跟JNC/JC指令