## Slide 1
《危险化学品目录（2015版）》解读
国家安监总局监管三司
2015年4月16日

## Slide 2
内 容
与《危险化学品名录》（2002版）对比
制定原则
制定背景
其他有关事项说明

## Slide 3
一、制定背景
《目录》是落实《危险化学品安全管理条例》的重要基础性文件，是企业落实危险化学品安全管理主体责任，以及相关部门实施监督管理的重要依据。
根据《条例》规定，国家安全监管总局会同国务院工业和信息化、公安、环境保护、卫生、质量监督检验检疫、交通运输、铁路、民用航空、农业主管部门制定了《目录（2015版）》，于2015年5月1日起实施，《危险化学品名录》（2002版）、《剧毒化学品目录》（2002年版）同时予以废止。

## Slide 4
一、制定背景
《危险化学品名录》（2002版），2003年3月由国家安全监管局公告，包括危险化学品条目3823个。
《剧毒化学品目录》（2002年版），2003年6月由国家安全监管局、公安部等8部门公告，包括剧毒化学品条目335个。
危险化学品（含剧毒）条目共计3962个。

## Slide 5
一、制定背景
《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号》
第三条 本条例所称危险化学品，是指具有毒害、腐蚀、爆炸、燃烧、助燃等性质，对人体、设施、环境具有危害的剧毒化学品和其他化学品。
危险化学品目录，由国务院安监部门会同国务院工信、公安、环保、卫生、质检、交通、铁路、民航、农业部门，根据化学品危险特性的鉴别和分类标准确定、公布，并适时调整。

## Slide 6
一、制定背景
《全球化学品统一分类和标签制度》（GHS）的实施
根据联合国GHS，我国制定了化学品危险性分类和标签规范系列标准，确立了化学品危险性分类体系。
《危险化学品名录》（2002版）主要采用爆炸品、易燃液体等8类的分类体系，与现行化学品危险性28类的分类体系有巨大差异。

## Slide 7
一、制定背景
《危险化学品名录》（2002版）8类分类体系
1.爆炸品
2.压缩气体和液化气体
3.易燃液体
4.易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品
5.氧化剂和有机过氧化物
6.有毒品
7.放射性物品
8.腐蚀品
Notes: 新增。
<number>

## Slide 8
一、制定背景
现行化学品危险性28类分类体系
物理化学危害（共16类）：
(1)爆炸物 | (9)自燃液体
(2)易燃气体 | (10)自燃固体
(3)气溶胶 | (11)自热物质和混合物
(4)氧化性气体 | (12)遇水放出易燃气体的物质和混合物
(5)加压气体 | (13)氧化性液体
(6)易燃液体 | (14)氧化性固体
(7)易燃固体 | (15)有机过氧化物
(8)自反应物质和混合物 | (16)金属腐蚀物
Notes: 新增。
<number>

## Slide 9
一、制定背景
2) 健康危害 (共10类) ：
(1)急性毒性 | (6)致癌性
(2)皮肤腐蚀/刺激 | (7)生殖毒性
(3)严重眼损伤/眼刺激 | (8)特异性靶器官毒性 一次接触
(4)呼吸道或皮肤致敏 | (9)特异性靶器官毒性 反复接触
(5)生殖细胞致突变性 | (10)吸入危害
3) 环境危害 (共2类)：
(1)危害水生环境
(2)危害臭氧层：
Notes: 新增。
<number>

## Slide 10
一、制定背景
《危险化学品名录》（2002版）存在的问题
危险化学品原8类分类体系已不适应现行28类分类体系。
含有“铝导线焊接药包”、“火柴”等物品。
含有“火补胶”、“生牛皮杀虫药”等成分不明物质。…….
Notes: <number>

## Slide 11
二、制定过程
首次会议
2011年7月21日召开。
成立《目录》制修订工作领导小组，由国家安全监管总局、工业和信息化部、公安部、环境保护部、交通运输部、农业部、国家卫计委、质检总局、铁路局、民航局共10个部门组成。
通过了《目录制修订办法》。
成立《目录》制修订工作专家组。
在国家安全监管总局化学品登记中心设立《目录》制修订工作组，承担目录制修订的具体工作。

## Slide 12
二、制定过程
2012年9月25日，第3次制修订工作会议决定简化《目录》栏目，化学品危险性分类等信息在配套指南中列出。
2013年9月26日， 经过3次领导小组会议，8次制修订工作会议，3次专题会议，形成了《目录（征求意见稿）》，经10部门同意后向社会公开征求意见。
收到各界意见600余条，召开7次工作会议和4次专题会议，反复研究修改完善《目录（征求意见稿）》。
2015年2月27日，10部门联合公告《目录（2015版）》。

## Slide 13
三、制定原则
制定原则：在与现行管理相衔接、平稳过渡的基础上逐步与国际接轨。
根据化学品分类和标签系列国家标准，从化学品28类95个危险类别中，选取了其中危险性较大的81个类别作为危险化学品的确定原则；14个危险性较小的危险性类别的化学品，不纳入《目录》管理，其中物理危险性类别8个、健康危害类别4个，环境危害类别2个 。

## Slide 14
三、制定原则
危险和危害种类 |  | 类别 |  |  |  |  |  | 
物理危险 | 爆炸物 | 不稳定爆炸物 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6
 | 易燃气体 | 1 | 2 | A（化学不稳定性气体） | B（化学不稳定性气体） |  |  | 
 | 气溶胶（又称气雾剂） | 1 | 2 | 3 |  |  |  | 
 | 氧化性气体 | 1 |  |  |  |  |  | 
 | 加压气体 | 压缩气体 | 液化气体 | 冷冻液化气体 | 溶解气体 |  |  | 
 | 易燃液体 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 
 | 易燃固体 | 1 | 2 |  |  |  |  | 
 | 自反应物质和混合物 | A | B | C | D | E | F | G
 | 自热物质和混合物 | 1 | 2 |  |  |  |  | 
 | 自燃液体 | 1 |  |  |  |  |  | 
 | 自燃固体 | 1 |  |  |  |  |  | 
 | 遇水放出易燃气体的物质和混合物 | 1 | 2 | 3 |  |  |  | 
 | 金属腐蚀物 | 1 |  |  |  |  |  | 
 | 氧化性液体 | 1 | 2 | 3 |  |  |  | 
 | 氧化性固体 | 1 | 2 | 3 |  |  |  | 
 | 有机过氧化物 | A | B | C | D | E | F | G

## Slide 15
三、制定原则
危险和危害种类 |  | 类别 |  |  |  |  |  | 
健康危害 | 急性毒性 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 
 | 皮肤腐蚀/刺激 | 1A | 1B | 1C | 2 | 3 |  | 
 | 严重眼损伤/眼刺激 | 1 | 2A | 2B |  |  |  | 
 | 呼吸道或皮肤致敏 | 呼吸道致敏物 1A | 呼吸道致敏物 1B | 皮肤致敏物1A | 皮肤致敏物 1B |  |  | 
 | 生殖细胞致突变性 | 1A | 1B | 2 |  |  |  | 
 | 致癌性 | 1A | 1B | 2 |  |  |  | 
 | 生殖毒性 | 1A | 1B | 2 | 附加类别（哺乳效应） |  |  | 
 | 特异性靶器官毒性-一次接触 | 1 | 2 | 3 |  |  |  | 
 | 特异性靶器官毒性-反复接触 | 1 | 2 |  |  |  |  | 
 | 吸入危害 | 1 | 2 |  |  |  |  | 
环境危害 | 危害水生环境 | 急性1 | 急性2 | 急性3 | 长期1 | 长期2 | 长期3 | 长期4
 | 危害臭氧层 | 1 |  |  |  |  |  | 
底色为橙色是指列入危险化学品确定原则的类别;底色为浅蓝色是指未列入危险化学品确定原则的类别。 |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 16
三、制定原则
根据确定原则，对《危险化学品名录》（2002版）和《剧毒化学品目录》（2002年版）中的化学品条目逐一研究，除有充分理由不宜保留且通过专家论证、10部门同意的化学品外，其余化学品均纳入《目录》。
根据联合国危险货物运输建议书、鹿特丹公约等国际公约、欧盟等有关化学品危险性分类目录，以及国内危险化学品管理的实际需要，提出新增化学品条目，经专家论证、10部门同意后纳入《目录》。

## Slide 17
四、与《危险化学品名录》（2002版）对比
将剧毒化学品合并到《目录》中，二合一。
危险化学品的定义变化，范围扩大，增加健康和环境危害。
剧毒化学品的定义和判定界限变化。
危险化学品条目共减少了1134个，占28.6%；其中剧毒化学品的条目减少了187个，占55.8% 。
目录特点：突出重点，协调一致，国际接轨，使用方便。

## Slide 18
四、与《危险化学品名录》（2002版）对比
增加的化学品条目
（1）列入《鹿特丹公约》、《斯德哥尔摩公约》等国际公约的化学品条目40个，例如短链氯化石蜡（C10-13）、多氯三联苯；
（2）已列入《中国严格限制进出口的有毒化学品目录》和《危险化学品使用量的数量标准（2013年版）》等国内相关目录的化学品条目29个，例如硫化汞、三光气；
（3）参照《联合国危险货物运输的建议书 规章范本》和欧盟等化学品危险性分类目录，根据化学品的危险性及国内生产情况，增加化学品条目123个，例如二硫化钛、二氧化氮；
（4）根据近年来刑事案件情况，增加氯化琥珀胆碱、氟乙酸甲酯。

## Slide 19
四、与《危险化学品名录》（2002版）对比
合并调整或者删除的化学品条目
（1）将《危险化学品名录》（2002版）中“含一级易燃溶剂的合成树脂[-18℃≤闪点＜23℃]”、“含二级易燃溶剂的油漆、辅助材料及涂料”等10个类属条目及其所含288个具体化学品条目合并为一个类属条目，即序号“2828”条目。只要符合条件的均属于危险化学品。
（2）将部分相同CAS号的条目合并1个条目。

## Slide 20
四、与《危险化学品名录》（2002年版）对比
（3）删除了《危险化学品名录》（2002版）中的军事毒剂、物品等10个。例如，铝导线焊接药包。
（4）其他删除的化学品条目情况，不符合危险化学品确定原则的、成分不明的，以及国内没有登记的农药等400多个化学品条目。例如，火补胶、保米磷。

## Slide 21
五、剧毒化学品变化情况
定义
具有剧烈急性毒性危害的化学品，包括人工合成的化学品及其混合物和天然毒素，还包括具有急性毒性易造成公共安全危害的化学品。
主要增加了“具有急性毒性易造成公共安全危害的化学品”。根据有关部门提出容易造成公共安全危害，同时具有较高急性毒性（符合急性毒性，类别2）的化学品，经过10部门同意后纳入剧毒化学品管理。

## Slide 22
五、剧毒化学品变化情况
剧烈急性毒性判定界限: 急性毒性，类别1。对比如下：
染毒途径或危险类别 | 《目录（2015版）》 | 《剧毒化学品目录》（2002年版）
经口 | LD50≤5mg/kg | LD50≤50mg/kg
经皮 | LD50≤50mg/kg | LD50≤200mg/kg
吸入 | （4h）LC50≤100ml/m3（气体）或0.5mg/L（蒸气）或0.05mg/L（尘、雾） | （4h）LC50≤500ppm（气体）或2mg/L（蒸气）或0.5mg/L（尘、雾）
对应的危险类别 | 急性毒性，类别1 | 急性毒性，类别1和类别2

## Slide 23
五、剧毒化学品变化情况
变化情况
《目录（2015版）》含有剧毒化学品条目148种。
（1）《剧毒化学品目录》（2002年版）中的140种化学品继续作为剧毒化学品管理；有160种列入《目录》作为危险化学品管理；35种未列入《目录》（其中农药28种、军事毒剂7种）。
（2）新增一氟乙酸对溴苯胺、2,3,4,7,8-五氯二苯并呋喃、2-硝基-4-甲氧基苯胺、氟乙酸甲酯共4种剧毒化学品。
（3）《危险化学品名录》（2002版）中的氯化氰、三正丁胺、亚砷酸钙、1-(对氯苯基)-2,8,9-三氧-5-氮-1-硅双环(3,3,3)十二烷（毒鼠硅）4种个化学品条目作为剧毒化学品管理。

## Slide 24
六、其他有关事项说明
新化学品不断出现，对化学品危险性认识不断提高，根据《条例》10部门适时对《目录》进行调整，不断补充和完善。
符合危险化学品确定原则的化学品，并未全部列入《目录（2015版）》。
未列入《目录（2015版）》但经鉴定分类属于危险化学品的，按照国家有关规定进行管理。

## Slide 25
谢谢大家！